## Slide 1
嵌入式系统及课程设计
实验五 电子相册
2025.03.14

## Slide 2
实验五 电子相册
实验内容：

## Slide 3: 实验原料详细介绍之摄像头测试程序
用于测试摄像头是否可以正常工作
./camera /dev/video0 640x480
咔的一声，模块震动了一下！
一串信息，录制了50帧
敲入ls –al 查看当前目录下的文件详细信息，
出现out.yuv文件，且大小应为30MB左右，
起码不是0！

## Slide 4: 实验原料详细介绍之摄像头模块
在盒子里有！
防呆箭头要对准！
针脚要对准！
接入时断电，防止烧毁摄像头

## Slide 5: 编辑界面
先安装好QTCreator
用QTCreator打开界面文件xxx.ui，编辑界面

## Slide 6: 编辑界面
先安装好QTCreator
用QTCreator打开界面文件xxx.ui，编辑界面
查看界面元件的参数。有几个关键参数：元件名、元件位置
元件名必须和代码里相同，元件位置必须要屏幕放得下
本实验使用的屏幕分辨率为480*272（w*h），需要缩小界面大小，调整其它元件大小适应屏幕。
顺便把中文修改成英文，中文显示有异常。

## Slide 7: 编辑界面
先安装好QTCreator
用QTCreator打开界面文件xxx.ui，编辑界面
查看界面元件的参数。有几个关键参数：元件名、元件位置

## Slide 8: 编辑界面
先安装好QTCreator
用QTCreator打开界面文件xxx.ui，编辑界面
查看界面元件的参数

## Slide 9: 编辑界面
修改后的界面大致如图

## Slide 10: 创建和编写函数
如果要添加函数，首先要在qt1.h中声明这个函数，然后在qt1.c中添加它的实现。
由于基本是不靠提示暴力撸代码，函数的声明和定义格式要注意依葫芦画瓢。

## Slide 11: 创建和编写函数
如果要添加函数，首先要在qt1.h中声明这个函数，然后在qt1.c中添加它的实现。

## Slide 12: 创建和编写函数
如果要添加函数，首先要在qt1.h中声明这个函数，然后在qt1.c中添加它的实现。

## Slide 13: 绑定按钮
创建的按钮，需要绑定到函数上才有效
打开qt1.cpp文件，找到QT1的构造函数

## Slide 14: 绑定按钮
创建的按钮，需要绑定到函数上才有效
打开qt1.cpp文件，找到QT1的构造函数

## Slide 15: 绑定按钮
创建的按钮，需要绑定到函数上才有效
打开qt1.cpp文件，找到QT1的构造函数
中间的connect函数就是绑定函数。要注意，函数参数依葫芦画瓢，第一个是按钮元件名称，第二个是信号，第三个是触发函数。

## Slide 16: 实验要完成的部分
本次真正要补全的代码，为exp5文件夹下的代码，主要为qt1.h，qt1.cpp，camera.c。
这份代码已经把函数都声明好了，但是界面需要自己修改（注意大小），按钮也需要自己绑定，其它只需要填空即可。
界面上添加两个按钮，打开相机和照相，打开相机要能在屏幕上看到动态图像，照相按钮要能把当前显示的图像保存下来（注意图片的保存位置以及内存清理）。

## Slide 17: 实验要完成的部分
需要填写的函数：色彩空间转换机制（process_image），按下开启相机的触发函数（fun_cap_open），按下“拍照”的触发函数（fun_take_photo），定时刷新图像的机制（函数fun_refresh_pic()已经完成，想办法使用它进行实时图像的获取和刷新）。

## Slide 18: 实验知识点说明
使用QT加载未压缩的原始图像，可以使用函数
QImage(frameBufRGB, width, height, QImage::Format_RGB888)
将图像显示到Qlabel中，可以使用函数
[QLabel Object]->setPixmap([QPixmap Object]);
Qimage转换到Qpixmap可以使用函数
QPixmap::fromImage ([Qimage Object]);
使用Qimage编码并保存图像，可以使用函数（以JPG为例）
[Qimage Object]->save(filename, "JPG", -1);

## Slide 19: 实验知识点说明
开启计时器计数使用其成员函数start(time_ms)，结束使用stop()
使按钮灰色可使用其成员函数setDisabled(true);
改变按钮文字可使用其成员函数setText(“……”);
往下拉菜单中添加项目需要使用QComboBox，具体用法见代码中的示例。

## Slide 20
实验五 电子相册
void Qt1::fun_cap_open()
1.使用if else 进行对于打开关闭的设置，

## Slide 21
实验五 电子相册
void Qt1::fun_cap_open()
2.打开关闭摄像头可以对于ui界面的按钮进行更新和关闭操作

## Slide 22
实验五 电子相册
void Qt1::fun_cap_open()
3.打开关闭摄像头可以对于ui界面的按钮进行更新和关闭操作

## Slide 23
实验五 电子相册
void Qt1::fun_cap_open()
4.使用fun_clean_pixmap();
对于屏幕进行刷新
5.使用t3.start(100);定时器刷新

## Slide 24
实验五 电子相册
void Qt1::fun_take_photo()
1.设置文件命名和路径（注意英文路径）
2.注意设置存储照片张数和更新界面上存储数字

## Slide 25
实验五 电子相册

## Slide 26
实验五 电子相册

## Slide 27
嵌入式系统及课程设计
Thanks
2025.03.14